Załącznik nr 1 do ogłoszenia DT.2112.64.2020 z dnia 23.11.2020 r.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Kompleksowe objęcie monitoringiem zasobów na Starówce w Wodzisławiu Śl. wraz z podłączeniem do sieci teleinformatycznej”.

1. Opis przedmiotu zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i urządzeń monitoringu wizyjnego.
a) KAMERY - 11 szt.
Specyfikacja techniczna:
Typ kamery - Zewnętrzna
Rodzaj przetwornika - CMOS
Rozdzielczość kamery - 5MPX
Obiektyw - Regulowany
Wielkość przetwornika - 1/2.8"
Rozdzielczość - 2592x1944
Wbudowany obiektyw - Tak
Ogniskowa obiektywu 2.8 mm - 12 mm
Kąt widzenia - 92°-30°
Wbudowany reflektor podczerwienii - Tak
Widoczność w nocy - min40 m
Onvif - Tak
Materiał wykonania obudowy -Metalowa
Balans bieli - Tak
Detekcja ruchu - Tak
Max. liczba użytkowników - 20
Język interfejsu - WEB polski
Interfejs sieciowy - RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności - IP67
Wielostrumieniowość (ilość strumieni) - 2 szt.
Pobór mocy - 8.5 W
Wymiary przedmiotu - ø 140 x 105 mm
Temperatura pracy - -30°C ~ +60°C
Urządzenia mobilne - Android, iOS
Czułość przetwornika - 0.01lux(kolor), 0lux(IR wł.)
Wspierane protokoły sieciowe – TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,DHCP,DNS,DDNS,RTP,
RTSP, RTCP,NTP,IGMP, UpnP,SMTP, UPnP-TM,P2P,Bonjour,IPV6
Mechaniczny filtr podczerwieni - Tak
Współczynnik - S/N >50dB
Strefy prywatności - Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo - Nie
WDR - Tak
Typ obudowy - Kopułka
Zasilanie - 12V DC, PoE (802.3af)
Kompresja wideo - H.264, H.265
Przeglądarki internetowe Internet Explorer
Funkcje analizy obrazu - detekcja twarzy, przekroczenie linii, szybko poruszający się
obiekt, wejście/opuszczenie regionu, wykrycie intruza w obszarze
IVS (inteligentna analiza obrazu) -Tak
Gwarancja dla firm - 36 miesięcy

b) ADAPTER – 11 szt.
Zastosowanie uchwytu - Kamera kopułkowa
Wymiary - 210x120mm
Gwarancja dla firm 36 miesięcy

c) ADAPTER – 11 szt.
Zastosowanie uchwytu - Kamera tubowa/kopułkowa
Wymiary - 142x48mm
Gwarancja dla firm -36 miesięcy

d) REJESTRATOR – 1 szt.
Prędkość nagrywania - [kl/s] 12MP/8MP/4MP/1080P @ 25kl/s
Ilość obsługiwanych dysków - 2 szt.
Wejścia/wyjścia alarmowe - 8/1
Złącze D-Sub/VGA - Tak
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość - 12 Mpx (4K)
Złącze HDMI - Tak
Onvif - Tak
Interfejs sieciowy - RJ45(10/100/1000Mbps)
USB - 1x 2.0; 1x 3.0
Max. bitrate 256 Mb/s
Ilość obsługiwanych kamer - 32 szt.
IVS (inteligentna analiza obrazu) - Tak
Kompresja wideo - H.264, H.264+, H.265, H.265+
Funkcje analizy obrazu - detekcja dźwięku, detekcja parkowania, detekcja twarzy, detekcja wałęsania się, pozostawienie/zniknięcie przedmiotu, przekroczenie linii, szybko poruszający się obiekt, wejście/opuszczenie regionu, wykrycie intruza w obszarze, wykrycie rozmycia, wykrycie zgromadzenia, wykrycie zmiany sceny
Gwarancja dla firm - 36 miesięcy

e) DYSK TWARDY – 2 szt.
Pojemność pamięci podręcznej - 256 MB
Typ dysku - HDD
Zastosowanie - Wewnętrzne
Format szerokości - 3,5"
Rodzaj dysku - CCTV
Gwarancja dla firm - 24 miesiące
Przeznaczenie – Monitoring

f) ZASILACZ – 11 szt.
Moc zasilacza - 48W
Prąd wyjściowy - RJ45
Napięcie wyjściowe - 48 V
Napięcie zasilające zmienne - 230V
Klasa szczelności - Tylko do zastosowań wewnętrznych
Wymiary przedmiotu - 121x60x40 mm
Wtyk - RJ45
Optyczna sygnalizacja pracy - Tak
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP - Nie
Zabezpieczenie przed przepięciami OLP - Nie
Gwarancja dla firm - 24 miesiące

g) MONITOR – 1 szt.
Przeznaczenie - do biura
Praca ciągła - Nie
Przekątna ekranu – nie mniejsza niż 23 cale
Rozdzielczość - 1920x1080
Technologia podświetlania - Led
Format ekranu - 16:9
DVI - 1
Montaż na ścianie - Tak
Typ matrycy - VA
Powłoka matrycy - matowa
Czas reakcji – min 6 ms
Częstotliwość odświeżania - 60 Hz
Jasność monitora - 250 cd/m2
Gwarancja dla firm - 36 miesięcy
Uwagi do gwarancji - 30 dni gwarancji na 1 martwy piksel

h) Kabel HDMI – 1 szt.
Długość [m] - 1.5 m
Standard HDMI - 2.0
Obsługiwane rozdzielczości - 4K x 2K 60Hz, Full HD 120 Hz, (max 4096x2160p60)
Pozłacane złącza - Tak
Gwarancja dla firm 24 miesiące

i) UPS ZASILACZ AWARYJNY – 1 szt.
Architektura - UPS On-Line
Moc pozorna - 1000 VA
Moc rzeczywista - 800 W
Liczba faz na wejściu - 1/1
Postać fali - Sinus
Rodzaj obudowy - Rack / Tower
Zimny start - Tak
Typ baterii - 12 V / 9 Ah
Ilość baterii - 2 szt.
Wymiary przedmiotu 438x310x88mm
Gwarancja dla firm - 24 miesiące

j) PÓŁKA RACKOWA UNIWERSALNA 19" CZARNA – 1 szt.
Wysokość montażowa - 1U
Typ mocowania półki - Doczołowe
Gwarancja dla firm - 24 miesiące

k) KOŁEK DO MOCOWANIA NA ELEWACJI 12*160 MM Z GWINTEM
     WEWNĘTRZNYM M5 – 50 szt.
Gwarancja dla firm - 12 miesięcy

l) SZAFA 19 CALI 12U 600X600 WISZĄCA CZARNA – 1 szt.
Gwarancja dla firm - 60 miesięcy

1.2. System może obejmować urządzenia o parametrach lepszych. Wymagane parametry minimalne muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.
1.3. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Muszą spełniać normy i certyfikaty przewidziane polskim prawem.
1.4. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady: zgodne z kartami producenta.
1.5. Czas naprawy /wymiany sprzętu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji o wadliwym sprzęcie.
1.6. Zamawiający wymaga przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim.

4. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: do 10.12.2020 r.
5. Warunki płatności
Płatność zostanie dokonana na podstawie faktury po dostarczeniu zamawianego sprzętu. Termin płatności na fakturze: 30 dni od daty wpłynięcia.
6. Pozostałe informacje.
6.1. Pozostałe informacje, w tym termin gwarancji i kary umowne precyzuje projekt umowy, stanowiący załącznik do Ogłoszenia.
6.2. Ofertę należy przedstawić na druku formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do Ogłoszenia.

Zatwierdził: Danuta Nowicka – Zdziebko (SOD)
Sporządził: Łukasz Solowski